# Aufgabe 1:

Der Gesamtwiderstand R0 einer Parallelschaltung von Widerständen R1 und R2 wird mit dieser Formel berechnet:

- Wie groß ist R0 wenn R1=15 ( und R2=30 (

Lösung: R0 = 10 (

- Wie groß muss R2 gewählt werden, wenn R1=40 ( und R0=20 (

Lösung: R2 = 40 (

- Für den Gesamtwiderstand R0 von zwei parallel geschalteten Widerständen R1 und R2 kann folgende Formel verwendet werden:

Gehe von der Grundformel aus und beweise die Richtigkeit dieser Formel.

# Aufgabe 2:

Der Gesamtwiderstand R0 einer Parallelschaltung von Widerständen R1, R2 und R3 wird mit dieser Formel berechnet:

- Wie groß ist R0 wenn R1=10 (, R2=20 ( und R3=10 (

Lösung: R0 = 4 (

- Wie groß muss R3 gewählt werden, wenn R1=30 (, R2=30 ( und R0=10 (

Lösung: R3 = 30 (

# Aufgabe 3:

Der Gesamtwiderstand R0 einer Reihenschaltung von Widerständen R1, R2 und R3 wird mit dieser Formel berechnet:

- Wie groß ist R0 wenn R1=100 (, R2=2 k( und R3=0,5 k(

Lösung: Rges = 2,6 k( = 2600 (

- Wie groß muss R3 sein, wenn R1=500 k(, R2=0,3 M( und R0=1 M(

Lösung: R3 = 200 k( = 0,2 M(

# Aufgabe 4:

Die Spannungsteiler-Regel sagt etwas über das Verhältnis von Spannungen zu dem Verhältnis der Widerstände, an denen die Spannungen abfallen, aus.

Links ist ein Spannungsteiler und unten einige dazu passende Spannungsteiler-Formeln.

- Erkennst Du die Systematik hinter diesen Formeln? Beschreibe sie mit eigenen Worten:

- Welche Formel würde sich für ergeben?

- Berechne mit einer der Spannungsteiler-Formeln die Spannung U1, wenn  
U0 = 80 V, R1=10 ( und R2=30 (

# Text boxes

R1

R2

R1

R2

R3

R3

R2

R1

R1

R2

U1

U2

U0