Weber-Fechner-Zusammenhang in der Astronomie: Größenklassenskala

(Herrmann Hammer, Bismarck-Gymnasium Karlsruhe)

Bei den Versuchen zur Sinneswahrnehmung (in Wildbad) haben wir gesehen: ; m Größenklasse (oder Hörempfindlichkeit, etc.) S Strahlungsleistung.

Historische Festlegung: m1- m2 = 1 – 6 = -5 entspricht S1 : S2 = 100 : 1 .

Dann gilt: .

Logarithmenwechsel von ln auf den dekadischen log:

;

Damit: