Grundlagen: Aufbau einer Platine:

Die Bereiche der Kupferschicht, die nicht weggeätzt werden sollen, werden mit einer wasserunlöslichen Lackschicht abgedeckt. Die übrigen Bereiche der Kupferschicht werden mit einem Ätzmittel entfernt.

Aufgabe: Jede(r) Teilnehmer(in) einer Zweiergruppe ätzt eine Platine und formuliert im Protokoll die dazugehörige Reaktionsgleichung.

Materialien: Platinen (5 x 5 cm), Joghurtbecher, Pinzette, Edding-Permanentstift schwarz, Papiertücher, 250-mL-Becherglas (h.F.), Wärmeschrank.

Vorratsgefäße mit Eisen(III)-chlorid-Lösung, (w(FeCl3)  30 %), [50 g FeCl3 H2O + 33,4 g H2O  w(FeCl3)  30 %; für 1 L Lösung benötigt man 710 g FeCl3 H2O + 480 g H2O].

Pro Joghurtbecher werden ca. 140 mL Ätzlösung benötigt.

Spiritus.

Vorbereitende Arbeiten:

- Eisen(III)-chlorid-Lösung in Wärmeschrank (60 °C) stellen.

Durchführung:

- Ätzmittel auf 40 – 70 °C erwärmen

- Platinenoberfläche mit Spiritus reinigen

- Mithilfe eines Permanentstiftes auf Platine Namenskürzel und kreatives Motiv aufbringen

4.	Getrocknete Motivzeichnung noch einmal übermalen

5.	Ätzen: 2 bearbeitete Platinen mit Kupferschicht nach außen senkrecht in warmes Ätzbad halten (Pinzette) und ständig leicht 	hin und her bewegen.

Nach jeweils etwa 3 min Platinen herausziehen, mit der Kante auf Papiertuch stellen und anschließend unter fließendem Wasser abspülen. Achtung! Augen, Haut und Kleidung vor dem Ätzmittel schützen!

Fertig ätzen! Wiederum unter fließendem Wasser spülen.

6.	Lackschicht mittels Spiritus entfernen.

7.	Gebrauchte Ätzlösung in Vorratsgefäß zurück gießen.

Auswertung: .................