Motivation

Die Unterrichtseinheit wird mit zwei Boxen (zwei Schalter, eine LED) eingeleitet. Die LED leuchtet je nach Box unterschiedlich zu den Schalterstellungen. Mit Hilfe einer Wahrheitstafel erkennen die Schüler die UND- und ODER-Verknüpfung.
Die Schülerinnen und Schüler wissen, dass Computer mit zwei Zuständen arbeiten (s. Binärsystem). Jetzt drängt sich die Frage auf, wer im Computer die Schalter betätigt.

Mit weiteren Boxen zeigt man, dass auch mit elektrischen Signalen, genauer mit Spannungen, geschaltet werden kann.

Die Boxen werden aufgeschraubt, um die Transistoren und die Widerstände zu zeigen.

Boxenübersicht
UND-BOX mit zwei Schaltern
ODER-BOX mit zwei Schaltern
Spannungs-Box mit Batterie und zwei (drei) Schaltern und zwei Ausgängen
NICHT-BOX mit einem Eingang
UND-BOX mit zwei Eingängen
ODER-BOX mit zwei Eingängen

Material
6 Boxen

5 LEDs 10 mm rot mit LED-Clips
6 LEDs 8 mm gelb mit LED-Clips

5 Buchse 5mm rot
3 Buchse 5mm schwarz
3 Buchse 5mm gelb

6 Schalter: zweipoliger Wechselschalter DPDT

ggf. 1 Schalter EIN/AUS
11 Widerstände 470 Ω
3 Blockbatterien 9V mit Batterie-Clips
2 Bananenstecker rot 5mm, 1 Bananenstecker schwarz 5mm, 1 Bananenstecker gelb 5mm
Kabel rot, gelb und schwarz
UND-BOX mit zwei Schaltern
1x Box
1x Batterie
1x Batterie-Clip
2x Schalter DPDT
2x LED 8 mm gelb
1x LED 10 mm rot
2x LED-Clip 8 mm
1x LED-Clip 10 mm
3x Widerstand 470 Ω

ODER-BOX mit zwei Schaltern
1x Box
1x Batterie
1x Batterie-Clip
2x Schalter DPDT
2x LED 8 mm gelb
1x LED 10 mm rot
2x LED-Clip 8 mm
1x LED-Clip 10 mm
3x Widerstand 470 Ω

Spannungs-Box
1x Box
1x Batterie
1x Batterie-Clip
2x Schalter DPDT
2x LED 8 mm gelb
2x LED-Clip 8 mm
8x Widerstand 470 Ω
2x Bananenstecker 5 mm rot
1x Bananenstecker 5 mm gelb
1x Bananenstecker 5 mm schwarz
ACHTUNG Kurzschluss: Bananenstecker schwarz und gelb
(EIN/AUS-Schalter in eine Leitung des Batterie-Clips löten)

NICHT-BOX mit einem Eingang
1x Box
1x Buchse 5 mm rot
1x Buchse 5 mm schwarz
1x Buchse 5 mm gelb
1x LED 10 mm rot
1x LED-Clip 10 mm
1x Widerstand 470 Ω
1x FET BUZ 11 (DRAIN „Richtung“ Pluspol)

UND-BOX mit zwei Eingängen
1x Box
2x Buchse 5 mm rot
1x Buchse 5 mm schwarz
1x Buchse 5 mm gelb
1x LED 10 mm rot
1x LED-Clip 10 mm
1x Widerstand 470 Ω
1x FET BUZ 11 (DRAIN „Richtung“ Pluspol)

ODER-BOX mit zwei Eingängen
1x Box
2x Buchse 5 mm rot
1x Buchse 5 mm schwarz
1x Buchse 5 mm gelb
1x LED 10 mm rot
1x LED-Clip 10 mm
1x Widerstand 470 Ω
1x FET BUZ 11 (DRAIN mit Pluspol verbinden)

Fotos und Zeichnungen: U.v. Harten, 07.2019