## Slide 1
 |  | Fach:
 |  | Name:
 |  | Klasse:
 |  | Datum:
Bestimmung der spezifischen Wärmekapazität
Versuch
Arbeitsauftrag 1: Bestimme die spezifische Wärmekapazität von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Folgendes ist zu tun: Schritt 1: Besorge Dir zwei Kunststoffgefäße, einen Messbecher, 2 Löffel und 1 Thermometer. Schritt 2: Fülle 200 ml kaltes Wasser in das Gefäß ein.
Schritt 3: Wiege die zu messende Probe.
Schritt 4: Gebe in das andere Gefäß die Probe und fülle es mit heißem Wasser auf, damit sich die Probe auf ca. 70 – 90 °C erwärmt. Warte dazu einige Zeit ab damit auch alles vollständig durchgewärmt ist. (ca. 1 – 3 Minuten; umrühren nicht vergessen).
Schritt 5: Messe die Temperatur in den beiden Gefäßen. Bringe danach zügig die Probe in das Gefäß mit dem kalten Wasser und messe so lange die ansteigende Temperatur, bis diese sich nicht mehr ändert. Rühre dabei um. Notiere die sich nun einstellende Mischungstemperatur (m).
Schritt 6: Berechne die spezifische Wärmekapazität.
(-> siehe dazu Auswerteblatt)
Welche möglichen Fehlerquellen könnten das Versuchsergebnis beeinflussen?
kaltes Wasser,
Temp. messen
heißes Wasser mit Inhalt, umrühren,
Temperatur messen
kaltes Wasser erwärmt sich, umrühren,
Temperatur messen
Arbeitsauftrag 2: Mischungsversuch mit kaltem und heißem Wasser Fülle 200 ml kaltes Wasser in das Kunststoffgefäß und 200 ml heißes Wasser in einen Messbecher. Bestimme die Temperaturen. Fülle nun das heiße Wasser in das Kunststoffgefäß und ermittle die sich einstellende Mischungstemperatur (umrühren).
Notiere die Mischungstemperatur in der Tabelle auf dem Auswerteblatt.
200 ml kaltes Wasser
einfüllen
Masse bestimmen
und in heißem Wasser erwärmen

## Slide 2
Berechnung der spezifischen Wärmekapazität:
abgegebene aufgenommene Wärmemenge = Wärmemenge
Ergebnistabelle | Stoff: . . . . . . . . . | Stoff: . . . . . . . . . | Stoff: . . . . . . . . | Mischungs- versuch mit Wasser (Aufgabe 2)
1 (Becher 1 mit heißem Wasser und der zu messenden Probe) |  |  |  | 
2 (Becher 2 mit kaltem Wasser) |  |  |  | 
m (Mischungstemperatur in Becher 2) |  |  |  | 
m1 (Masse der zu messenden Probe in Becher 1) |  |  |  | 
m2 (Masse des Wassers von Becher 2) |  |  |  | 
Ergebnis:
 |  | Fach:
 |  | Name:
 |  | Klasse:
 |  | Datum:
Auswerte- und Ergebnisblatt