## Slide 1
zur Batterie
(z.B. AA 1,5 V)
Aufgabe 1
Wie verhält sich der „Elektrospecht“ wenn man kurzzeitig den Stromkreis schließt?
Der „Elektrospecht“ fängt an sich zu bewegen.
Aufgabe 2
Welche Rolle spielt die Polung der Batterie?
Der Magnet wird angezogen oder abgestoßen. Vertauscht man den Plus- und Minusanschluss an der Batterie, so verändert sich die Kraft-richtung auf den Magneten.
Aufgabe 3
Erläutere die Funktionsweise.
Der Draht ist kreisrund zu einer Spule gewickelt. Um stromdurchflossene Leiter und strom-durchflossene Spulen existieren Magnetfelder.
Sobald Strom durch den kreisrund gewickelten Draht fließt bildet sich ein Magnetfeld aus, welches den Magneten anzieht oder abstößt.
Ändert man die Stromrichtung, so dreht sich die abstoßende bzw. anziehende Wirkung auf den Magneten um. Das heißt, die Richtung des Magnetfeldes der Spule ist abhängig von der Stromrichtung.