Elektrizitätslehre III: Elektrischer Widerstand

Aufgabe:

U-I-Kennlinien sind charakteristisch für Materialien und elektrische Bauteile.

Nachfolgend sind einige Kennlinien dargestellt.

In welchen Fällen gilt das Ohmsche Gesetz? 	Bei den Konstantandrähten

Berechne gegebenenfalls den Widerstandswert.

| Konstantandraht, , |  | Glühbirne |
| --- | --- | --- |
| Konstantandraht, , |  | Halbleiter |

# Text boxes

U in V

I in mA

0

500

1000

1500

2000

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0