Elektrizitätslehre III: Gesetze des verzweigten und unverzweigten Stromkreises

Wiederhole zunächst die Knotenregel sowie die Regel zur Stromteilung.

# Knotenregel

Die Summe der zum Knoten hinfließenden Ströme ist gleich _________________________ _________________________________________________________________________

# Stromteilung

Der Strom nimmt den Weg des ___________________ Widerstandes.

Ist der Widerstand in einem Zweig groß, so fließt hier _____________ Strom.

Ist der Widerstand in einem Zweig klein, so fließt hier _____________ Strom.

Ergänze die Formel:

Aufgabe:

a) Berechne die fehlenden Stromstärken!

(Um den Stromkreis übersichtlicher zu gestalten, wurden nur die Strommessgeräte eingezeichnet.)

b) Berechne die fehlenden Stromstärken und Widerstände!

# Text boxes

1 A

0,4 A

100 mA

0,4 A

10 mA

55 mA

200 Ω

50 Ω