Mögliche Messwerterfassungssysteme und Sensoren

Computergestützte Messwerterfassung und -auswertung lässt sich mit einer Vielzahl von Messwerterfassungs- und Auswertesystemen durchführen. Die meisten Lehrmittelfirmen bieten solche Systeme an. Messwerterfassungssysteme kann man auch mit Sensoren und entsprechender Hardware aus dem Elektronikfachmarkt selbst zusammenstellen.

Im Folgenden werden Messwerterfassungs- und Auswertesysteme einschließlich Sensoren verschiedener Firmen zusammengestellt, mit denen die beschriebene Einführung in die Arbeit mit diesen Systemen durchgeführt werden kann. Die beschriebenen Versuche wurden mit dem Pocket-CASSY der Firma LD-Didactic durchgeführt und getestet.

LD-Didactic				www.ld-didactic.de

Messwerterfassungssystem:		Pocket-CASSY				524 006

(in Verbindung mit Notebook)

Software:				CASSY-Lab oder CASSY-Lab 2		524 220

bzw. Upgrade		524 220UP

Benötigte Sensoren:

Grundlegend:			UIP-Sensor				524 0621

Lux-Sensor				666 243

Lux-Adapter S				524 0511

In Ergänzung:			Kombi-B-Sonde				524 0381

Ultraschall-Bewegungssensor		524 070

Kombi-Lichtschranke 			337 462

Kombi-Speichenrad 			337 464

Timer-Box 				524 034

Vernier				www.vernier-in-der-Schule.de

Messwerterfassungssystem:		LabQuest				LABQ

(mit oder ohne Notebook)

Ladestation				LQ-CRG

Oder 	LabQuest Mini			LABLQ-MINI

(in Verbindung mit Notebook)

Software:				LoggerPro 3.8.2 oder neuer		LP

Oder	LoggerLite 1.5 oder neuer

Benötigte Sensoren:

Grundlegend:			Spannungssensor			DVP-BTA

Stromsensor 10 A			DCB-PTA

Lichtsensor				LS-BTA

In Ergänzung:			Magnetfeldsensor			MG-BTA

Ultraschall-Bewegungssensor		MD-BTD

Drehbewegungssensor			RMV-BTD

Phywe				www.phywe.de

Messwerterfassungssystem:		Cobra4 Wireless-LInk			12601-00

(in Verbindung mit Notebook)

Cobra4 Wireless Manager 		12600-00

Software:				Measure Cobra4 			14550-61

Benötigte Sensoren:

Grundlegend:			Electricity (Strom und Spannung)	12644-00

Weather (Lichtsensor)			12670-00

In Ergänzung:			Tesla (Magnetfeldsensor)		12652-00

Ultraschall-Bewegungssensor		nicht vorhanden

Timer-Counter		 		12651-00

Gabellichtschranke compact 		11207-20

Adapter für Gabellichtschranke		12651-01

CONATEX				www.conatex.com

Messwerterfassungssystem:		XPlorer GLX				1041001

(mit oder ohne Notebook)

Software:				Data Studio				1041007_PC

Benötigte Sensoren:

Grundlegend:			PASPORT Strom-/Spannungssensor	1041044

PASPORT Hochstromsensor 10 A	1086000

PASPORT Lichtsensor			1077050

In Ergänzung:			PASPORT 2-Axis Magnetic-Field-Sensor	1042406

PASPORT Ultraschall-Bewegungssensor	1041014

PASPORT Dreh- und Bewegungssensor	1041011

Thema 6: 	Elektromagnetische Induktion bei einem      		rotierenden Magneten

Bezug zum Bildungsplan

4. Spezifisches Methodenrepertoire der Physik

a) Die SuS können Zusammenhänge zwischen physikalischen Größen untersuchen.

b) Die SuS können Experimente unter Anleitung planen, durchführen, auswerten, grafisch veranschaulichen und einfache Fehlerbetrachtungen vornehmen.

c) Die SuS können computerunterstützte Messwerterfassungs- und Auswertungssysteme im Praktikum selbstständig einsetzen.

9. Strukturen und Analogien

a) Die SuS können das magnetische und elektrische Feld als physikalisches System beschreiben und die Grundlagen der Maxwelltheorie verstehen, in der die Elektrodynamik auf vier Aussagen zurückgeführt wird.

Grundkenntnisse werden bei folgenden Themen erwartet:

Inhalte:

Induktion

8. Grundlegenden physikalische Größen

Die SuS können mit weiteren grundlegenden physikalischen Größen umgehen: magnetische Flussdichte.

Unterrichtlicher Zusammenhang

Einsatz im Praktikum der Kursstufe

Problemstellung

Durch einen sich drehenden Stabmagneten wird in einer feststehenden Spule eine Spannung erzeugt. Erklären Sie das Zustandekommen dieser Spannung.

Ziel

Durch eigenes Experimentieren werden Sie Hypothesen zum zeitlichen Verlauf der induzierten Spannung überprüfen. Dadurch vertiefen Sie Ihre Kenntnisse zur elektromagnetischen Induktion und gewinnen zunehmend Sicherheit im Umgang mit dem Messwerterfassungssystem CASSY.

Aufgabenstellung

Lassen Sie einen Stabmagneten um seine Querachse rotieren. Registrieren Sie die induzierte Spannung in einer danebenstehenden Spule mit CASSY.

Geräte

Notebook
1 Pocket-CASSY (524006) mit USB-Kabel
1 UIP-Sensor S (5240621)
1 Stabmagnet, Faden, Stativmaterial, alternativ: Stabmagnet mit Drehtischchen 
1 Spule 1000 Windungen (590 84)

Evtl. 	Magnetfeldsensor [z.B. Axiale B-Sonde S (524 0383) oder Kombi-B-Sonde S (524 0381)]

+ 1 Pocket-CASSY (524006) mit USB-Kabel

Aufbau

Befestigen Sie den Stabmagneten mit einem Faden so an Stativmaterial, dass der Stabmagnet durch Anstoßen leicht um seine Querachse rotieren kann (siehe Abbildung).

Stellen Sie neben dem Magneten eine Spule auf, so dass das Magnetfeld des Stabmagneten bei der Rotation die Spulenfläche durchsetzt.

Schließen Sie das Messwerterfassungssystem so an, dass die in der Spule induzierte Spannung gemessen werden kann.

Damit der Stabmagnet beim Rotieren nicht pendelt, hat es sich bewährt, den Faden kurz oberhalb des Stabmagneten während der Rotationsbewegung mit Daumen und Zeigefinger festzuhalten.

Aufgabe zur Vorbereitung

Welchen zeitlichen Verlauf der induzierten Spannung erwarten Sie bei Rotation des Stabmagneten? Skizzieren Sie Ihre Vorhersage und begründen Sie!

Durchführung

- Versetzen Sie den Stabmagneten in Rotation und registrieren Sie den Spannungsverlauf!

- Falls vorhanden: Zeichnen Sie gleichzeitig (mit zweitem Pocket-CASSY) oder anschließend die magnetische Flussdichte längs der Spulenachse auf!

Auswertung

  - Vergleichen Sie das t-U-Schaubild mit Ihrer Vorhersage! Finden Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede.

  - Interpretieren und begründen Sie den Verlauf des erhaltenen Schaubildes. Setzen Sie es in Beziehung mit dem zeitlichen Verlauf der magnetischen Flussdichte. Welche der vier Maxwell’schen Gleichungen müssen hier zu Rate gezogen werden?

Versuchsbeispiel

Aufgabe I

Diagramm:

Aufgabe II.

Diagramm: