Entropie, Temperatur und Masse

Aufgabe 1: (Umgang mit Schaubildern und unbekannten Formeln, funktionale Zusammenhänge erkennen)

Folgendes Schaubild (Schaubild 1) zeigt den Zusammenhang zwischen dem Entropiegehalt und der Temperatur von 1 kg Wasser.

Hinweis: Es gibt keine negativen Entropiewerte.

Schaubild 2 zeigt den Zusammenhang zwischen dem Entropiegehalt und der Temperatur von 1 kg Kupfer.

- Beschreibe den Verlauf obiger Schaubilder.

- Interpretiere das Verhalten des Schaubildes „Entropiegehalt von 1 kg Wasser“ bei den Temperaturen 0 °C und 100 °C.

- Formuliere unter Einbeziehung obiger Schaubilder eine Vermutung über den Zusammenhang zwischen der Temperatur und dem Entropiegehalt eines Gegenstandes. Verwende hierbei die Formulierungen: „Je größer …, desto…“ oder „Je kleiner …, desto …“.

- Finde Argumente, die folgende Aussage unterstützen: „Ein Gegenstand kann nicht unter -273 °C abgekühlt werden.“

In einer Formelsammlung findet man folgende Formel für den Entropiegehalt  einer Stoffportion mit Masse :

.

Hierbei entspricht  dem Entropiegehalt von 1 kg dieses Stoffes.
 hat die Einheit 1 Ct/kg.

- Bestimme die Entropie von 17,5 kg Wasser bei den Temperaturen: -20 °C, 20 °C und 110 °C.

- Bestimme die Entropie von 35 kg Wasser bei den Temperaturen: -20 °C, 20 °C und 110 °C.

- Bestimme die Entropie von 17,5 kg Kupfer bei den Temperaturen: -20 °C, 20 °C und 110 °C.

- Beurteile, ob der Entropiegehalt eines Stoffes proportional zu seiner Masse ist.

- Zeichne in ein gemeinsames Achsenkreuz folgende zwei Schaubilder:

  - Entropiegehalt von Wasser in Abhängigkeit von der Masse bei einer Temperatur von 20 °C

  - Entropiegehalt von Wasser in Abhängigkeit von der Masse bei einer Temperatur von 110 °C

Aufgabe 2: (Fachkenntnisse: Eigenschaften der Entropie) Kreuze die richtigen Aussagen an. Verbessere die falschen Aussagen. Tipp: Aufgabe 1.

| Aussage | wahr |
| --- | --- |
| Je höher die Temperatur eines Gegenstandes, desto mehr Entropie enthält der Gegenstand. |  |
| Je kleiner die Wassermenge, desto mehr Entropie enthält sie. |  |
| Der Entropiegehalt von Kupfer ist proportional zu seiner Masse. |  |
| Kühlt sich ein Gegenstand ab, dann nimmt seine Entropie zu. |  |
| Wird ein Gegenstand von außen erwärmt, dann strömt Entropie von außen in den Gegenstand hinein. |  |
| Kühlt sich ein Gegenstand ab, dann gibt er Entropie an die Umgebung ab. |  |
| Der Entropiegehalt eines Gegenstandes hängt von der Temperatur, der Masse und dem Material des Gegenstandes ab. |  |
| Wenn zwei Gegenstände mit unterschiedlichen Temperaturen in Kontakt stehen, dann strömen Entropie und Energie vom Gegenstand A mit höherer Temperatur zum Gegenstand B mit niederer Temperatur. Folglich nimmt die Entropie und Energie des Gegenstands A ab und die Energie und Entropie des Gegenstands B zu. Dadurch kühlt sich Gegenstand A ab und Gegenstand B erwärmt sich. |  |

# Text boxes

Entropie in Ct

Temperatur 
in °C

Entropie in Ct

Temperatur 
in °C

Schaubild 1

Schaubild 2